Réalisations Intra-Journalières

Ce document décrit le format d’échange des données relatives aux Réalisations Intra-Journalières, abrégé ITJ.

# DéFINITION DU FICHIER

Les Réalisations Intra-Journalières contiennent les réalisations horaires aux PLC/PLCd de la journée gazière J. Elles sont publiées 5 fois par jour.

# Localisation du document

Le fichier des ITJ est téléchargeable sur le portail TRANS@ctions via la page de recherche des publications :

# Nom et format du fichier

Le fichier publié est au format CSV et XML.

Il sera nommé selon la règle suivante :

| N° | Libellé | Type | Longueur | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type d’échange | Alphanumérique | 3 | ITJ |
| 2 | Code contrat | Alphanumérique |  |  |
| 3 | Date | Date | 14 | JJMMAAAAhhmmss |
| 4 | Extension | Alphanumérique | 4 | .csv ou .xml |
| 5 | Séparateurs |  | 4 | « _ » |

Au final les fichiers générés auront donc pour nom complet :

ITJ_ CODECONTRAT_JJMMAAAAhhmmss.csv

ITJ_CODECONTRAT_JJMMAAAAhhmmss.xml

# Description du fichier

## Format CSV

Les tableaux présentés dans cette partie contiennent les colonnes suivantes :

- N° : numéro du champ dans la ligne

- Nom : description du contenu du champ

- Type : type du champ

- Longueur

- Unité

- Format : format de la donnée

- Obligatoire : détermine si le champ est obligatoirement renseigné ou non ; si le champ n’est pas renseigné il est vide

- Valeur : gamme de valeurs que peut prendre la donnée ou des exemples de valeurs.

- Commentaire : précision supplémentaire.

Dans les tableaux suivants, les types de données sont les suivants :

- N : numérique

- X, AN : alpha-numérique

- D : date

- H : heure

- E : énumération sur 1 caractère.

La longueur est exprimée entre parenthèses si nécessaire :

- X(n) est une chaîne de n caractères alphanumériques,

- 9(n) est une chaîne de n caractères numériques,

- S9(n) est une chaîne numérique signée (+ ou -).

Le séparateur décimal est représenté par un point.

| N° | Nom | Type | Long. | Unité | Format | Oblig. | Exemples | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entête de données de services (1 ligne par partie) |
| 1 | Réalisations intra-journalières / Within-day allocation notice : | AN | X |  | LIBELLE_FLUX_FR / LIBELLE_FLUX_EN : CODE_FLUX-x | O | Réalisations intra-journalières / Within-day allocation notice : ITJ-123456789 | ITJ–x Où x représente l’identifiant de la publication au niveau de la PFF |
| 2 | Réseau / Network | AN | X |  | Texte | O | Réseau / Network : GRTgaz | Constante |
| 3 | Période / Period | D | X |  | JJ/MM/AAAA hh:mm - JJ/MM/AAAA hh:mm | O | Période / Period : 01/07/2010 06:00 – 17/07/2010 06:00 | Date de début et date de fin de publication |
| 4 | ID contrat / ID contract | AN | X |  | Texte | O | ID contrat / ID contract : GFxxxx01 | Référence GRTgaz du contrat |
| 5 | ID expéditeur / ID shipper | AN | X |  | Texte | O | ID expéditeur / ID shipper : GFxxxx | Identifiant GRTgaz de l’expéditeur |
| 6 | Nom de l’expéditeur / Name of the shipper | AN | X |  | Texte | O | Nom de l’expéditeur / Name of the shipper : YYYY | Nom de l’expéditeur |
| 7 | Date de mise à jour / Last update | D | X | Date | JJ/MM/AAAA hh:mm:ss | O | Date de mise à jour / Last update : 17/07/2010 15:54:12 | Date de création du fichier |
| Section Horaire (1 ligne avec les libellés des différentes colonnes, séparés par des points-virgules ; puis 1 ligne par JG/PCR/sens/contrepartie) |
| 1 | Journée gazière / Gasday | AN | X | Date | JJ/MM/AAAA | O | Ex : 17/07/2010 | JG |
| 2 | Périmètre d'Equilibrage / Balancing Zone | AN | X |  | Texte | O | GRTgaz | Périmètre d’équilibre |
| 3 | Groupe de publication / Publication group | AN | X |  | Texte | O | Ex : Point de livraison… | La liste citée en exemple est non exhaustive et peut être amenée à évoluer |
| 4 | ID point contrat / ID service point | AN | X |  | Texte | O |  | Code du point contractuel |
| 5 | Type de PCR / PCR type | AN | X |  | Texte | O | PLC, PLCd | Type du point contractuel. |
| 6 | Libellé / Label | AN | X |  | Texte | O |  | Libellé du point contractuel |
| 7 | Sens / Direction | AN | X |  | Texte | O | Del | Sens du point contractuel |
| 8 | Contrepartie / Counterpart | AN | X |  | Texte | N |  | Contrepartie associée |
| 9 | Heure / Hour | D | X | Date | hh:mm | O |  | Tranche horaire |
| 10 | Qté réalisée (kWh à 25°C) / Allocated qty (kWh at 25°C) | N | 9 | kWh 25°C | Entier signé | O |  | Quantité horaire de la réalisation |
| 11 | Qté réalisée (kWh à 0°C) / Allocated qty (kWh at 0°C) | N | 9 | kWh 0°C | Décimal signé | O |  | Quantité horaire de la réalisation |
| 12 | PCS / Realised GCV | N | 9 |  | Décimal | O |  | Pouvoir Calorifique Supérieur Horaire |
| 13 | Nouvelle réalisation / New | AN | X |  | Booléen | N | Y, N | Indicateur nouvelle réalisation |
| 14 | Date et Heure de Mise à jour / Update date and time | D | X | Date | YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ | O | 2010-07-17T14:54:39Z | Date de calcul |

## Format XML

Voici la description du ITJ sous le format XML :

Et voici le fichier qui constitue la xsd (Template) prévu :

Exemple de fichier au format csv :

Exemple de fichier au format xml :